МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

по

учебна практика

МОДУЛ

Измервателна лаборатория

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 – 1042 /15.09.2006 г.

ПРОФЕСИЯ:

521010. Машинен техник

СПЕЦИАЛНОСТ:

5210101. Машини и съоръжения за обработка на металите

5210105. Машини и системи с ЦПУ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

521. Металообработване и машиностроене

СОФИЯ, 2006

1. Наименование на модула

Измервателна лаборатория

2. Стойност на модула

за специалност: Машини и съоръжения за обработка на металите – 36 часа

за специалност: Машини и системи с ЦПУ – 54 часа

3. Вид на модула

Задължителн

4. Основна цел на модула

Обучаемият да може да подбира методите и средствата за измерване, да измерва линейни размери с точност 0,01 mm, ъглови размери с точност 1( и определя степента на грапавост на повърхнините чрез сравнителна оценка.

5. Обхват

5.1. Методи за измерване:

- абсолютен и относителен;

- пряк и косвен;

- контактен и безконтактен.

5.2. Видове размери:

- линейни;

- ъглови.

5.3. Измервателни средства:

- линийка, рулетка, шублер, микрометър, микрометрични дълбокомер и вътромер, индикаторен часовник;

- шаблон, ъгълник, луфтомерни пластини и ъгломер;

- комплект еталони за степените на грапавост;

- шаблони за измерване параметрите на резби.

6. Критерии

Обучаемият трябва самостоятелно да може да:

6.1. Избира измервателни средства, съобразно изискванията към обекта на измерване.

6.2. Извършва измерване с измервателните средства.

6.3. Осигури правилното съхраняване на измервателните средства.

7. Кратко описание на учебното съдържание

7.1. Измерване на линейни размери.

7.2. Измерване на ъгли и конуси

7.3. Измерване на отклонения от формата и взаимното разположение на повърхнините.

7.4. Измерване на грапавостта на повърхнините.

7.5. Измерване на резби.

8. Изисквания към материалната база

За правилното протичане на обучението по модула е необходимо осигуряването на:

- специализиран кабинет с хранилище, оборудван с аудио-визуална техника и видео касети за приложението на различните измервателни средства;

- измервателни средства и приспособления, съгласно обхвата на модула;

- обекти за измерване;

- дидактически материали / учебен пакет за обучаемите, бланки за протоколи и др. помощни материали /.

9. Система за оценяване

Оценяването по модула се извършва чрез: три  практически задачи, обхващащи измерване на линейни и ъглови размери, определяне степента на грапавост, допълнителни задачи, поне една комплексна задача и тест за покриване максимален брой критерии.

За зачитането на всяка задача е необходимо да са получени определения минимален брой точки за дадената задача.

За всяка практическа задача или тест е необходимо минималния брой точки да бъде 50% от максималния брой, определен за всеки отделен критерий.

Крайната оценка се формира като: се сумират получените точки при изпълнението на всяка задача и тест  и се редуцират в оценка по таблицата:

| Редукция на точките в цифрова оценка | Общ брой точки | 0 до 50 | Над 50 до 65 | Над 65 до 82 | Над 82 до 92 | Над 92 до 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

10. Изисквания към квалификацията на учителите

Учителите преподаващи модула е необходимо да са машинни инженери, за предпочитане със специалности: “ Уредостроене “ или  “ Технология на машиностроенето и металорежещи машини “.

11. Специфична организация при обучението по модула

При обучение по модула, класът се дели на две групи.

За нови знания са предвидени 8 учебни часа, а останалите учебни часове са за лабораторни упражнения.

Авторски колектив:

Инж. Неделчо Бобев и инж. Диана Петрова

ПТГ “ Шандор Петьофи ” – гр. Разград