МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

З А П О В Е Д

№ РД 09 - 1316/ 15.09.2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика: Лабораторна – по електрически и електронни измервания, за професия код № 523030 Техник на електронна техника, специалности код № 5230301  Промишлена електроника, код № 5230302  Микропроцесорна техника  и професия код № 523040 Монтьор на електронна техника, специалности код № 5230401  Промишлена електроника, код № 5230402  Микропроцесорна техника от професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

#### У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка

УтвърденА със Заповед № РД 09 - 1316/ 15.09.2006 г.

##### Учебен предмет:

##### УЧЕБНА ПРАКТИКА : ЛАБОРАТОРНА – ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАНИЯ

ХІ клас

Професионално направление:

## код № 523         ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Професии:

код № 523030  ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

код № 523040  МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

Специалности:

код № 5230301 ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

код № 5230302 МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

код № 5230401 ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

код № 5230402 МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

София, 2006 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по Учебна практика: Лабораторна -  по електрически и електронни измервания е предназначена за обучение по професиите Техник на електронна техника и Монтьор на електронна техника, специалности Промишлена електроника и Микропроцесорна техника.

Съдържанието на учебната програма е насочено към усвояване на система от знания за средствата и методите за измерване на основни параметри на електрически вериги; параметри и характеристики на  основните схеми на  синусоидални генератори, импулсни схеми и комбинационни логически схеми.

При обучението по предмета се прилагат знания от Математика, Физика, Химия, Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Здравословни и безопасни условия на труд, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Електромонтажна практика, Учебна практика по схемотехника.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират чрез усвояване на умения и навици за практическо изпълнение на електрически схеми и опитни постановки, измервания на електрически величини, анализиране на получените резултати, оценяване качествата на електронните устройства, откриване и отстраняване на неизправностите и грешките.

# ІІ. ЦЕЛИ  НА  ОБУЧЕНИЕТО  ПО  УЧЕБНИЯ  ПРЕДМЕТ

Обучението по предмета има за цел  учениците да усвоят система от знания и практически умения за реализиране на схеми на опитни постановки, за извършване на точни измервания и спазване на изискванията за безопасна работа.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните подцели:

- придобиване на знания и умения за  измервателните уреди и методите за измерване на основните електрически величини, снемане на характеристики и параметри на електронни схеми от аналоговата и цифровата схемотехника;

- формиране на умения за реализиране на схеми на опитни постановки ,безопасни измервания на основните електрически величини , откриване на грешки и неизправности;

- прилагане на знанията и уменията за избор на подходящи уреди за конкретни измервания, тяхното правилно включване и точно отчитане;

- изграждане на  умения и навици за аналитично и графично представяне на резултатите от измерванията, анализиране и сравняване на получените резултати;

- усвояване на знания и умения за изчисляване на основните параметри, грешките при измерванията, изводи за качествата на електронните устройства;

- умения за самостоятелна работа и работа в екип;

- умения за работа с учебна, техническа и справочна литература.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове по учебния предмет Учебна практика: Лабораторна -  по електрически и електронни измервания и разпределянето им по учебни години и срокове е записан в учебния план на професиите ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА и МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА:

ХІ клас:

І срок:   18 седмици  х  3 часа = 54 часа

ІІ срок:   18 седмици  х  3 часа = 54 часа

Общо: 108 часа

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е подбрано и структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите, съдържащи се в него.

Учебните часове, които са предвидени по учебния план и са над посочените в учебната програма, се разпределят по преценка на учителя.

За постигане целите на обучение учителите могат да определят броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.

| № | Наименование на разделите | Брой учебни часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изследване на синусоидални генератори | 9 |
| 2. | Изследване на токоизправители, изглаждащи филтри, стабилизатори | 12 |
| 3. | Измерване параметрите на импулси с осцилоскоп. Изследване на преобразуватели на импулси | 12 |
| 4. | Изследване на основните елементи на импулсните схеми | 9 |
| 5. | Изследване на тригери | 15 |
| 6. | Изследване на импулсни генератори | 15 |
| 7. | Изследване на комбинационни логически схеми | 21 |
| 8. | Комплексна работа, обобщение и систематизация и оценяване | 9 |

Раздел І. Изследване на синусоидални генератори

- Схеми на генератори с фазовъртящ четириполюсник и с мост на Вин.

- Измерване на фазова разлика с двуканален осцилоскоп.

- Изследване влиянието на капацитета на кондензаторите и на съпротивлението на резисторите върху параметрите на генерираното напрежение.

Раздел ІІ. Изследване на токоизправители, изглаждащи филтри, стабилизатори

- Еднополупериодна и двуполупериодни схеми.

- Капацитивен и  R C  филтри – определяне коефициента на пулсации и коефициента на изглаждане.

- Компенсационни стабилизатори – определяне коефициента на стабилизация.

- Снемане на товарни характеристики и определяне на изходно съпротивление.

Раздел ІІІ. Измерване параметрите на импулси с осцилоскоп. Изследване на преобразуватели на импулси

1.   Диференциращи вериги -  с  R C   и  с   О У

2.   Интегриращи вериги – с   R C   и  с  О У

3.  Ограничители  -  диодни, транзисторни и с О У.Предавателни характеристики.

РазделІV. Изследване на основните елементи на импулсните схеми

- Транзистор в ключов режим

- Т Т  L  И С – стандартни; с отворен колектор; с три изходни състояния ;                     C M O S   И С.

- Предавателни, входни и изходни характеристики; бързодействие.

Раздел V. Изследване на тригери

- Статичен тригер, R S , J K, D  и Т  тригери.  Тригер на Шмит.

- Предавателни характеристики.

- Таблици на истинност.

- Времедиаграми.

Раздел VІ. Изследване на импулсни генератори

- Мултивибратори,блокинг-генератори, Г Л И Н .

- Изследване влиянието на капацитета на кондензаторите и на съпротивлението    на  резисторите върху параметрите на генерираните импулси.

- Автогенераторен и чакащ режим

.

Раздел VІІ. Изследване на комбинационни логически схеми

1.     Шифратори и дешифратори.

2      Суматори.

3.     Мултиплексори и демултиплексори.

4.     Цифрови компаратори – паралелни и последователни.

5.     Кодови преобразуватели.

V. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА  БАЗА

1. Източници на регулируемо постоянно напрежение.

2. Волтметри, амперметри, комбинирани уреди  - различни видове.

3. Двулъчеви осцилоскопи.

4 .Измервателни генератори.

5. Честотомер.

6. Универсални лабораторни стендове  / У Л С /  за дискретни елементи и   У Л С за

интегрални схеми.

7. Характериограф.

- R L C  мост.

- Компютър с инструментален интерфейс  IEEE, графичен принтер и плотер.

- Свързващи проводници , лабораторни макети  на електронните схеми.

11.Активни и пасивни електронни елементи.

12.Справочна и друга техническа литература.

VІ.ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В  края на обучението учениците трябва:

да знаят:

- основните изисквания за правилна и безопасна работа с различни електрически и електронни уреди;

- графични символи, основни параметри и означения на градивни елементи и уреди

- методи за измерване на електрически величини;

да могат:

- да организират работното си място съгласно изискванията за безопасна работа;

- да разчитат и реализират ел.схеми с различни градивни елементи, макети и уреди;

- да прилагат основните методи за измерване на параметри и снемане на характеристики;

- да избират подходяща апаратура за конкретно изследване , отчитат точно  и оценяват грешките;

- анализират и сравняват получени резултати и правят изводи;

- работят самостоятелно и в екип;

- ползват учебна, техническа и справочна литература.

VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

инж. Мария Стоева – СПГЕ “Джон Атанасов”

инж. Иван Михов  – СПГЕ “Джон Атанасов”