М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А

З А П О В Е Д

№ РД 09 - 1217/ 15.09.2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул Електрически инсталации в сгради за професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220109  Електрически инсталации от професионално направление код № 522 Електротехника и енергетика от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

## У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

### за задължителна професионална подготовка

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 - 1217/ 15.09.2006 г.

Учебен   модул

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  ИНСТАЛАЦИИ  В  СГРАДИ

# Професионално направление:

код № 522   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

код № 522010   ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:

код № 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

#### София‚ 2006 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебният модул Електрически инсталации в сгради се изучава в ХІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците по професия код № 522010 Електротехник, специалност код  № 5220109 Електрически инсталации.

Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия  Електротехник.

Учебното съдържание по модула включва описание на електротехническите изделия и апаратура, елементите на електрическите инсталации и основните схеми на осветителни, силови и сигнални електрически инсталации в жилищни и обществени сгради и технологията на изпълнение според начина на монтаж. В модула се предвижда  обучаемите да добият умения  за разчитане на схеми, подбор  и монтаж на електротехнически  изделия и направа на  електрически инсталации в сгради.

Обучението по учебен модул Електрически инсталации в сгради се основава на вече придобити знания и умения по модули Електротехника, Електроника, Електротехнически материали, Електротехническо чертане, Електроенергетика, Електрически измервания и Обработка на материали.

Усвоените знания  и формираните умения  при обучението по модул Електрически инсталации в сгради са основа за изучаването на останалите технически модули от задължителната професионална подготовка –  раздел Специфична професионална подготовка.

###### ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ МОДУЛ

Основна цел на обучението по модул Електрически инсталации в сгради е учениците да усвоят система от знания  за електроинсталационните изделия, апаратура и електрически табла и придобият умения за изпълнение на основни схеми на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните подцели:

- познаване и спазване на установените норми и правила по техническа безопасност (ТБ), хигиена и охрана на труда (ХОТ) и пожарна и аварийна безопасност (ПАБ);

- описване, разпознаване, избиране и използване на електромонтьорски  инструменти , електроинсталационни изделия и апаратура;

- описване на електрически табла и  приложение  на схемите на захранване;

- изпълняване на основните схеми на осветителни, силови и сигнални

инсталации в жилищни и обществени сгради;

- извършване на подготвителни операции, основни електромонтажни  работи

и монтаж на различни електрически инсталации и електрически табла, при спазване изискванията на действащите нормативни документи;

- описване основните конструктивни елементи на сградата и разчитане на техническа документация;

- различаване и прилагане на технологичната  последователност при

изработване на електрическите инсталации, описване на  особеностите им и избиране начина на изпълнение според условията на околната среда;

- изпълняване на електрически инсталации по зададена схема.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на модул Електрически инсталации в сгради и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професия код № 522010 Електротехник, специалност код  № 5220109 Електрически инсталации – ХІ клас – 162 часа.

Общият брой часове за модулно обучение по модул Електрически инсталации в сгради се  разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят на часовете. За всяка тема е посочен примерен брой часове.

За постигане на целите на обучение учителите могат да променят броя на часовете за темите в рамките на общия брой часове за раздела, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.

| № | Наименование на разделите | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | Въведение | 3 |
| 2. | Електроинсталационни изделия и апаратура | 42 |
| 3. | Електрически табла | 9 |
| 4. | Схеми на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради | 24 |
| 5. | Общостроителни знания | 6 |
| 6. | Електрически инсталации | 78 |
| Общ брой часове: | 162 |

# Тематичен план

| № | Наименование на разделите и темите | Брой часове |
| --- | --- | --- |
|  |  | Раздел | Тема |
| 1. | Въведение в електрическите инсталации | 3 |  |
| 1.1 | Общо представяне на модула. Организация на учебното време. |  | 1 |
| 1.2 | Инструктаж по ТБ, ХОТ, ПАБ и долекарска помощ. |  | 1 |
| 1.3 | Запознаване с правилника за вътрешния ред -обзавеждане на работилницата, разположение на съоръженията, електрическо захранване и електрически табла. |  | 1 |
| 2. | Електроинсталационни изделия и апаратура | 42 |  |
| 2.1 | Проводници - видове, конструкция, означения, приложение. |  | 3 |
| 2.2 | Шнурове и силови кабели - видове, конструкция, означения, приложение. |  | 6 |
| 2.3 | Проводници, шнурове, кабели. Направа на връзки, запояване - упражнение. |  | 3 |
| 2.4 | Електроинсталационни тръби и канали - видове, размери, качества, приложение. |  | 2 |
| 2.5 | Конзоли, разклонителни кутии, монтажни и закрепващи изделия. |  | 1 |
| 2.6 | Електрионсталационни изделия за разклонение и съединение - накрайници, съединителни клеми, разклонители. |  | 1 |
| 2.7 | Упражнение - разпознаване на електроинсталационни изделия и обработка на тръби и канали. |  | 2 |
| 2.8 | Щепселни съединения - видове, конструктивно устройство, приложение. |  | 3 |
| 2.9 | Фасунги, държатели, осветителни арматури - конструктивно устройство, видове, приложение. |  | 3 |
| 2.10 | Инсталационни прекъсвачи и превключватели, бутони - видове, устройство. |  | 3 |
| 2.11 | Апарати за защита от претоварване и къси съединения -предпазители и автоматични прекъсвачи. |  | 3 |
| 2.12 | Дефектнотокова защита, катодни отводители - предназначение, принцип на действие. |  | 3 |
| 2.15 | Стълбищни автомати, видове, предназначение. |  | 2 |
| 2.16 | Изолатори, устройство, видове, предназначение. |  | 1 |
| 2.17 | Обобщение и систематизация. |  | 2 |
| 2.18 | Теоретичен тест 1 (ТТ1) |  | 1 |
| 2.19 | Практически тест 1 (ПТ1) |  | 3 |
| 3. | Електрически табла | 9 |  |
| 3.1 | Електрически табла, видове, конструкция, предназначение и означения. |  | 3 |
| 3.2 | Схеми на захранване на електрически табла в жилищни и обществени сгради-радиална, радиална с обща нула, магистрална и смесена. |  | 2 |
| 3.3 | Схема на апартаментно, етажно и главно електромерно табло в жилищна сграда. |  | 2 |
| 3.4 | Обобщение и систематизация. |  | 1 |
| 3.5 | Теоретичен тест 2 (ТТ2) |  | 1 |
| 4. | Схеми на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради | 24 |  |
| 4.1 | Изпълнение на схема на обикновено, серийно и девиаторно електрическо отклонение. |  | 6 |
| 4.2 | Свързване на схема на стълбищно осветление с автомат. |  | 3 |
| 4.3 | Принципна схема на стартерно запалване на луминесцентна лампа. |  | 3 |
| 4.4 | Схема на силова инсталация в жилищна сграда. |  | 1 |
| 4.5 | Свързване на многостепенен прекъсвач към уреди за битова техника. |  | 2 |
| 4.6 | Схема на звънчева и домофонна уредба. |  | 3 |
| 4.7 | Обобщение и систематизация. |  | 3 |
| 4.8 | Практически тест 2 (ПТ2) |  | 3 |
| 5. | Общостроителни знания | 6 |  |
| 5.1 | Строителни материали и изделия. |  | 1 |
| 5.2 | Сгради и строителни съоръжения. |  | 1 |
| 5.3 | Строителни разтвори. |  | 1 |
| 5.4 | Техническа документация на строителен обект. |  | 2 |
| 5.5 | Електротехнически проект. |  | 1 |
| 6. | Електрически инсталации | 78 |  |
| 6.1 | Общи сведения и изисквания при изпълнение на електрическите инсталации в сгради. Видове. |  | 4 |
| 6.2 | Електромонтьорски инструменти. |  | 2 |
| 6.4 | Открита електрическа инсталация със защитени и незащитени проводници: изисквания; закрепващи елементи; преминаване през стени и етажи; технологична последователност; област на приложение. |  | 6 |
| 6.5 | Изпълнение на открита електрическа инсталация със защитени и незащитени проводници. |  | 6 |
| 6.6 | Открита електрическа инсталация в тръби и канали: видове, изисквания; закрепващи елементи; преминаване през стени и етажи; технологична последователност; област на приложение. |  | 6 |
| 6.7 | Изпълнение на открита електрическа инсталация в тръби и канали. |  | 6 |
| 6.8 | Скрита електрическа инсталация в тръби и канали: видове, изисквания; преминаване през стени и етажи; технологична последователност; област на приложение. |  | 2 |
| 6.9 | Изпълнение на скрита електрическа инсталация в тръби и канали. |  | 4 |
| 6.10 | Технологична последователност при изпълнение на скрита електрическа инсталация с мостови проводници. |  | 1 |
| 6.11 | Изпълнение на скрита електрическа инсталация с мостови проводници. |  | 5 |
| 6.12 | Избор на вида на инсталацията, вида на кабелите и проводниците според условията на околната среда. |  | 1 |
| 6.13 | Електрически инсталации в закрити и открити пожароопасни и взривоопасни зони. |  | 2 |
| 6.14 | Електрически инсталации в селскостопански сгради. |  | 2 |
| 6.15 | Монтаж на токопроводи и шинопроводи. |  | 1 |
| 6.16 | Електрически инсталации в сгради строени по методите Пълзящ кофраж и Едроплощен кофраж. |  | 1 |
| 6.17 | Електрически инсталации в сгради строени по методите Пакетно - повдигащи плочи и Сглобяемо строителство. |  | 1 |
| 6.18 | Електрически инсталации в сгради строени с газобетонови блокчета. |  | 1 |
| 6.19 | Електрически инсталации при сухо строителство. |  | 2 |
| 6.20 | Комплексна работа на строителен обект |  | 12 |
| 6.21 | Обобщение и систематизация |  | 4 |
| 6.22 | Теоретичен тест 3 (ТТ3) |  | 2 |
| 6.23 | Практически тест 3 (ПТ3) |  | 6 |

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В резултат от обучението по модула Електрически инсталации в сгради учениците трябва да могат да :

- обясняват и спазват изискванията по хигиена и охрана на труда (ХОТ), техническа безопасност (ТБ) и пожарна и аварийна безопасност (ПАБ);

- избират и използват  предвидените в техническата документация подходящи материали, електроинсталационни  изделия и  апаратура;

- извършват необходимите подготвителни операции, като правилно работят с електромонтьорски инструменти – ръчни и електрически;

- извършват в подходяща технологична последователност  електромонтажните работи;

- разчитат схеми на електрически табла, описват конструктивните им особености и монтират необходимата  апаратура;

- разчитат схеми, обясняват действието и  изпълняват на практика различни   електрически инсталации според метода на строителство;

- анализират  условията за работа и отчитат влиянието на околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони) при избора на електрически инсталации;

- работят със справочна техническа литература (каталози, проспекти, справочници и др.);

- изградят професионални и личностни качества - сръчност, съобразтелност, отговорност, комуникативност и да работят в екип.

VI. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на придобитие от учениците знания и умения по модула се извършва чрез провеждането на  три теоретични (ТТ)  и  три практически (ПТ) теста съгласно таблицата за оценяване.

Чрез ТТ1 и ПТ1, които се провеждат след приключване на обучението по Раздел 1. и Раздел 2.  се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- познаване на електроинсталационните изделия и апарати, тяхното предназначение, видове, технически параметри;

- разпознаване на различните видове електроинсталационни изделия и апарати: проводници, кабели и шнурове, електроинсталационни тръби, канали, разклонителни кутии и конзоли, монтажни и закрепващи изделия, електроинсталационни прекъсвачи, превключватели, бутони, фасунги, предпазители, автоматични прекъсвачи, дефектнотокова защита и катодни отводители, стълбищни автомати и изолатори;

- подбор и правилна работа с  електромонтьорските инструменти при извършване на подготвителни дейности за монтаж на проводници, тръби и канали.

Чрез ТТ2 който се провежда след приключване на обучението по Раздел 3., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- описване  видовете табла според конструктивните им особености и предназначение;

- разчитане означенията на електрическите табла;

- разпознаване схемите на захранване на електрически табла в жилищни и обществени сгради;

- разчитане схеми на електрически табла по техническа документация.

Чрез ПТ2, който се провежда  след приключване на обучението по Раздел 4., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- изпълнение на схеми на обикновено, серийно и девиаторно лампово отклонение, стълбищно осветление с автомат, стартерно запалване на луминесцентна лампа и силова инсталация в жилищни и обществени сгради;

- изпълнение на схема на свързване на многостепенен прекъсвач към уреди за битова техника;

- изпълнение на домофонна и звънчева уредба;

- подбор и правилна работа с електромонтьорски инструменти при изпълнение на различни схеми;

- спазване изискванията по ТБ, ХОТ и ПАБ.

Чрез ТТ3 и ПТ3, които се провеждат след приключване на обучението по Раздел 5. и Раздел 6., се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

- описване и разпознаване на различните видове строителни материали

- и разтвори;

- разчитане на техническа документация на електротехнически проект;

- реализиране на електрически инсталации според условията на околната среда, начина на монтаж и метода на строителство, изпълнение технологичната последователност и анализиране;

- подбор и правилна работа с електромонтьорски инструменти при изпълнение на електрически инсталации;

- спазване изискванията по ТБ, ХОТ и ПАБ.

Правила за оценяване:

1. Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2. Оценката за модула се формира от оценяването на трите теоретични и трите практически теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържан отделен тест.

4. Тестовете се считат за издържани, когато ученикът е събрал поне 50% от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата, и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

5. Ако и след двете допълнителни явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, а за годишна оценка се вписва “Слаб 2”. Ученикът се явява по реда за поправителните изпити върху раздела (разделите), за който не е покрил теста. Полученият брой точки от това явяване се сумира с точките от покритите през курса на обучение по модула тестове и се оформя крайна оценка за модула в точки и в оценка по шестобалната система.

Учебен модул: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ инсталации в сгради

Брой часове: 162 часа

От тях часове за оценяване: 16 часа.

Максимален брой точки за модула : 100

| № | РАЗДЕЛИ | Общ брой час. | Оценяване |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретични тестове | Практически тестове | Час. Оцен. |
|  |  |  | Код | Часове | Тежест % | Код | Часове | Тежест % |  |
| 1. | Въведение в електрическите инсталации | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Електроинсталационни изделия и апаратура | 42 | ТТ1 | 1 | 10 | ПТ1 | 3 | 20 | 4 |
| 3. | Електрически табла | 9 | ТТ2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 |
| 4. | Схеми на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради | 24 | - | - | - | ПТ2 | 3 | 15 | 3 |
| 5. | Общостроителни знания | 6 | ТТ3 | 2 | 20 | ПТ3 | 6 | 30 | 8 |
| 6. | Електрически инсталации | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 162 | - | 4 | 35% | - | 12 | 65% | 16 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяко оценяване, независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег.

Крайната цифрова оценка по модула се получава като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:

| Брой точки | 50,00-65,00 | 65,10-82,00 | 82,10-92,00 | 92,10 -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | Среден (3) | Добър (4) | Мн.добър (5) | Отличен (6) |

VIІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

- инж. Пепа Железарска – ПГСАГ, Плевен

- инж. Светла Радомирска – ПГСАГ, Плевен

- инж. Пенка Трополинова – ПГСАГ, Плевен

VІІІ. ЛИТЕРАТУРА

- Петков Л., Електроматериалознание, електрически уредби и електрическо осветление с проектиране,  “Техника”,1991

- Савов А., Паскалев Е., Основи на електромонтажното дело, ”Техника”, 1989

- Рашков А., Златенов И., Проектиране на електрически уредби и електрообзавеждане на производственни  механизми , “Техника”, 1992

- Авторски колектив, Справочник на енергетика , ”Техника”, 2001

- Наредба 3 от 9 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии

- Наредба 4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

- Правилници, наредби, проспекти, стандарти, технологична и конструктивна документация свързани с конкретната работа и др.