МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

по

МОДУЛ

основи на програмирането

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 – 1036 /15.09.2006 г.

ПРОФЕСИЯ:

521010. Машинен техник

СПЕЦИАЛНОСТ:

5210101. Машини и съоръжения за обработка на металите

5210105. Машини и системи с ЦПУ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

521. Металообработване и машиностроене

СОФИЯ, 2006

Основи на програмирането

111 часа

Задължителен

Обучението по модула започва след приключване на модулите: ММ и инструменти, ММ с ЦПУ, Технология на машиностроенето, Машинни елементи; Учебна практика - Измервателна лаборатория, Фрезоване, Стругарство. Допуска се паралелно изучаване с модулите: Типови технологични процеси, Проектиране и  Учебна практика по ММ с ЦПУ.

Основната цел на модула е формиране на професионални компетенции за съставяне, ползване и редактиране на управляващи програми за обработване на ротационно-симетрични и призматично-корпусни детайли чрез системите за програмиране "ЗИТ 500Т" и "FANUC6M-B".

За постигането на основната цел е необходимо изпълнение на следните подцели:

- Усвояване на знания за същността и принципа на работа на системите за ЦПУ при управление на стругови машини и обработващи центри.

- Усвояване на знания за същността на програмирането и необходимата предварителна подготовка.

- Знания за елементи на програмата и съдържанието им.

- Знания за необходимите команди за програмиране на размерна и технологична информация.

- Умения за съставяне, разчитане и редактиране   на управляващи програми за обработване на ротационно-симетрични и призматично-корпусни детайли със средна сложност.

Учебното съдържание за модула е структурирано в раздели и включва:

6.1.Устройство, действие и класификация на системите за управление на машините с ЦПУ.

- Системи за управление клас NC и CNC.

- Брой на управляваните оси и синхронизирането им.

6.2.Основни понятия при програмирането

- управляваща програма и елементи на програмата;

- модални команди, същност и особености;

- координатна система на детайла;

- големина на дискрета;

- програмиране с и без десетична точка;

- реперна точка;

- размери на инструментите(инструментални координати);

- машинна нула;

- опорна точка, изходна точка на инструментите.

6.3. Основни команди на системата ЗИТ 500Т:

- координатна система и управлявани оси, размерна информация, подготвителни команди;

- системно ориентиращи команди(G 28,G50);

- команди за движение;

- фиксирани цикли за надлъжно и напречно струговане, цикли за нарязване на резба;

- многократно повтарящи се цикли;

- М, S и  T команди;

- компенсиране на радиуса при върха на инструмента.

6.4. Разработване на управляващи програми чрез системата ЗИТ 500Т. Въвеждане и редактиране.

- Примерни програми - съставяне, четене, редактиране;

- Пулт на системата ЗИТ 500Т - елементи, последователност на работа при въвеждане и редактиране.

6.5. Основни команди на системата, "FANUC6M-B"

- Координатна система и управлявани оси, размерна информация, подготвителни команди.

- Команди за движение.

- Фиксирани цикли - същност, режим на обработка на отвор.

- Програмиране на технологична информация М, S, T, F команди.

- Компенсиране радиуса на инструмента.

6.6. Разработване на управляваща програма чрез системата "FANUC6M-B". Подпрограми.

- Общи сведения и последователност на разработване.

- Анализ на управляваща програма.

- Типови технологични схеми.

- Примерни управляващи програми.

- Пулт на системата "FANUC6M-B" - елементи, последователност на работа при въвеждане и редактиране;

За обучението по модула е необходимо работно място за всеки ученик, оборудвано с:

- нагледни средства - табла на различни видове инструменти  техническа литература:

- учебна и справочна литература за инструменти, режими на рязане за ММ с ЦПУ;

- дидактически материали:задачи за самостоятелна работа и тестове.

Оценяването се извършва по точкова система чрез 2 теста и 2 задачи с максимален брой 100 точки

Тест 1: Видове системи за управление, същност на програмното управление, команди, значение за системата ЗИТ 500Т – 20 т.

Задача 1: По зададен чертеж на не сложен ротационно-симетричен детайл да се състави управляваща програма за изработване, при предварително избрани инструменти и режими на рязане - 30 т.

Тест 2: Видове системи за управление, същност на програмното управление, команди, значение за системата,"FANUC6M-B" – 20 т.

Задача 2: По зададен чертеж на призматично-корпусен детайл да се състави управляваща програма за изработване, при предварително избрани инструменти и режими на рязане - 30 т.

Окончателната оценка по модула се формира на база общия брой точки от всички задачи и тестове и се редуцира до цифрова оценка според таблицата:

| Таблица за редукция на получения брой точки в цифрова оценка | Точки(процент от общия) | до 50% | над 50% до 65% | над 65% до 82% | над 82% до 92% | над 92% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Модулът се преподава от машинен инженер със специалност "Технология на машиностроенето и металорежещите машини" и/или "Технолог-програмист на

ММ с ЦПУ "

Модулът е с теоретична насоченост. При разпределянето на учебното

съдържание в графика на учебното време е необходимо да се предвидят часове за нови знания, упражнения и оценяване.

Автор:

инж: Милена Спасова учител в ПГМЕТ, Пазарджик.

# Text boxes

1. Наименование на модула

2. Стойност на модула

3. Вид на модула

4. Изисквания към входното ниво на обучаемите и към мястото на модула в плана на обучение

5. Основна цел на модула

6. Обхват

8. Изисквания към материалната база

9. Система за оценяване

10. Изисквания към квалификацията на учителите

11. Специфична организация при обучението по модула